## Slide 1: MQTT na prática
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
O protocolo leve que conecta a Internet das Coisas, com um exemplo simples do sensor ao painel
Prof. Edjandir Corrêa Costa
Campus Tubarão
Especialização e Inovação e Tecnologia
Notes: Apresentação dividida em duas partes: primeiro os conceitos do MQTT, depois um exemplo completo com ESP32, broker Mosquitto e um assinante em Python. O desenho à direita já antecipa a ideia central: vários dispositivos ligados a um ponto central, o broker.

## Slide 2: O que é MQTT
Um protocolo de mensagens leve, baseado em publicação e assinatura, pensado para dispositivos com pouca memória e redes instáveis.
É um dos protocolos mais usados em IoT: automação residencial, indústria, telemetria de veículos e monitoramento agrícola.
SIGLA
Message Queuing Telemetry Transport
ORIGEM
1999, IBM e Arcom (Andy Stanford-Clark e Arlen Nipper)
TRANSPORTE
TCP/IP · porta 1883, ou 8883 com TLS
PADRÃO
OASIS · versões 3.1.1 e 5.0
CABEÇALHO
fixo de apenas 2 bytes
● Instituto Federal de Santa Catarina · MQTT na prática
Notes: MQTT nasceu para monitorar oleodutos via satélite, onde banda era cara e a conexão caía com frequência. Por isso é tão enxuto. Hoje é padrão aberto da OASIS; a versão 5.0 trouxe códigos de motivo, propriedades de usuário e expiração de mensagens, mas a 3.1.1 ainda é muito comum em bibliotecas para microcontroladores.

## Slide 3: Publicação e assinatura
PUBLICADORES
Sensor ESP32
casa/sala/temperatura
App no celular
casa/sala/luz/set
publica
Broker
recebe cada mensagem e repassa a quem assinou o tópico
Mosquitto, HiveMQ, EMQX
entrega
ASSINANTES
Painel
casa/#
Banco de dados
casa/+/temperatura
Quem publica não sabe quem assina, e vice-versa: o broker desacopla os dois lados.
● Instituto Federal de Santa Catarina · MQTT na prática
Notes: Diferente de HTTP, em que o cliente pergunta e o servidor responde, no MQTT ninguém fala diretamente com ninguém. Todos mantêm uma conexão TCP aberta com o broker. Um dispositivo publica num tópico; o broker entrega a todos os clientes que assinaram aquele tópico. Um mesmo cliente pode publicar e assinar ao mesmo tempo, como o ESP32 que publica temperatura e assina comandos da luz.

## Slide 4: Tópicos organizam as mensagens
casa
nível 1 · local
/
sala
nível 2 · cômodo
/
temperatura
nível 3 · grandeza
Filtro de assinatura | Significado | Também recebe
casa/sala/temperatura | só esse tópico | —
casa/+/temperatura | + vale por um nível | casa/quarto/temperatura
casa/# | # vale por todos os níveis abaixo | casa/sala/luz/estado
● Instituto Federal de Santa Catarina · MQTT na prática
Notes: Tópicos não precisam ser criados antes: existem a partir do momento em que alguém publica neles. São sensíveis a maiúsculas e minúsculas. Os curingas só valem na assinatura, nunca na publicação. O # tem de ser o último nível do filtro. Uma boa hierarquia desde o começo evita retrabalho quando o projeto cresce.

## Slide 5: Qualidade de serviço (QoS)
0
No máximo uma vez
Envia e esquece, sem confirmação. Pode perder mensagens.
Uso: leituras frequentes de sensores
1
Pelo menos uma vez
Reenvia até receber PUBACK. Pode chegar duplicada.
Uso: comandos e alertas
2
Exatamente uma vez
Troca de quatro mensagens garante entrega única.
Uso: quando duplicar é inaceitável
Quanto maior o QoS, mais garantia, e também mais tráfego e latência.
● Instituto Federal de Santa Catarina · MQTT na prática
Notes: O QoS vale para cada trecho separadamente: do publicador ao broker e do broker ao assinante. O nível efetivo de entrega é o menor entre o da publicação e o da assinatura. Para um sensor que publica a cada poucos segundos, perder uma leitura não faz falta, então QoS 0 basta. O QoS 2 usa PUBLISH, PUBREC, PUBREL e PUBCOMP.

## Slide 6: Recursos que fazem diferença
Mensagem retida
O broker guarda a última mensagem do tópico. Quem assina depois recebe o estado atual na hora.
Last Will
Se o cliente cair sem se despedir, o broker publica por ele, por exemplo "offline" em casa/sala/status.
Keep Alive
O cliente manda um sinal periódico (PINGREQ), e assim o broker detecta conexões mortas.
Sessão persistente
O broker guarda assinaturas e mensagens QoS 1 e 2 enquanto o cliente está desconectado.
● Instituto Federal de Santa Catarina · MQTT na prática
Notes: Retain mais Last Will é a combinação clássica para status de dispositivo: ao conectar, o dispositivo publica "online" com retain; o Last Will publica "offline" com retain. Assim qualquer painel que abrir depois sabe na hora se o dispositivo está vivo. A sessão persistente é ativada com clean session falso (MQTT 3.1.1) ou clean start falso com tempo de expiração (MQTT 5).

## Slide 7: Monitorando a temperatura de uma sala
EXEMPLO PRÁTICO
ESP32 + DHT22 → Mosquitto → Python
Notes: Agora vamos montar o fluxo completo com o mínimo de peças: um sensor, um broker e um assinante. Tudo roda numa rede local.

## Slide 8: Arquitetura do exemplo
DHT22
mede temperatura e umidade
ESP32
lê o sensor e publica a cada 5 s
Mosquitto
broker num PC ou Raspberry Pi
Python
assina o tópico e exibe os valores
Tópico casa/sala/temperatura
Mensagem 24.5
QoS 0
MATERIAL
Placa ESP32
Sensor DHT22
Arduino IDE + PubSubClient + DHT sensor library
Mosquitto
Python 3 + paho-mqtt
● Instituto Federal de Santa Catarina · MQTT na prática
Notes: O payload é só o número em texto, o formato mais simples possível. Quando houver mais de um valor, como temperatura e umidade juntas, vale passar a usar JSON. O DHT22 é ligado no 3,3 V, no GND e no pino de dados 4 do ESP32; se for o sensor avulso, e não um módulo, use um resistor de pull-up de 10 kΩ no pino de dados.

## Slide 9: Dispositivo: o ESP32 publica
Conexão: ativa o Wi-Fi e conecta ao broker.
while True: a cada 5 s, lê o sensor e publica a temperatura.
try / except: se a leitura falhar, ignora e tenta no próximo ciclo.
import network, time, dht
from machine import Pin
from umqtt.simple import MQTTClient
sensor = dht.DHT22(Pin(4)) # sensor no pino 4
wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
wlan.active(True)
wlan.connect("[SSID]", "[SENHA]")
while not wlan.isconnected():
time.sleep(0.5)
mqtt = MQTTClient("esp32-sala", "[IP do broker]", port=1883)
mqtt.connect()
while True:
time.sleep(5)
try:
sensor.measure()
t = sensor.temperature()
mqtt.publish("casa/sala/temperatura", "{:.1f}".format(t))
except OSError:
pass # leitura falhou, tenta de novo no próximo ciclo
● Instituto Federal de Santa Catarina · MQTT na prática
Notes: Código mínimo para a Arduino IDE com o pacote de placas do ESP32 e as bibliotecas PubSubClient (Nick O'Leary) e DHT sensor library (Adafruit). Troque SSID, senha e o IP da máquina onde o Mosquitto roda. O client id "esp32-sala" precisa ser único no broker. Se a leitura falhar, isnan detecta e o loop recomeça sem publicar lixo. Num projeto real, troque o delay por uma checagem com millis() para não bloquear o loop.

## Slide 10: Do outro lado: quem assina
Assinante em Python
import paho.mqtt.client as mqtt
def on_message(client, userdata, msg):
print(msg.topic, msg.payload.decode())
client = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2)
client.on_message = on_message
client.connect("[IP do broker]", 1883)
client.subscribe("casa/+/temperatura")
client.loop_forever()
Teste pelo terminal
$ pip install paho-mqtt
$ mosquitto_sub -h [IP] -t "casa/#" -v
casa/sala/temperatura 24.5
Mosquitto 2.x só aceita conexões locais por padrão: adicione um listener na porta 1883 e autenticação no mosquitto.conf.
● Instituto Federal de Santa Catarina · MQTT na prática
Notes: O script usa a API da paho-mqtt 2.x, que exige informar a versão dos callbacks. O curinga + faz o mesmo script receber a temperatura de qualquer cômodo. Antes de escrever qualquer código, o mosquitto_sub é a forma mais rápida de confirmar que o ESP32 está publicando. A opção -v mostra o tópico junto com a mensagem.

## Slide 11: Boas práticas e segurança
Autenticação
usuário e senha no broker; nada de acesso anônimo fora do laboratório
Criptografia
TLS na porta 8883 sempre que o tráfego sair da rede local
Controle de acesso
ACLs definem quem pode publicar e assinar cada tópico
Nomes de tópico
hierarquia consistente, sem espaços e sem barra no início
Payload
pequeno; JSON com unidade e horário quando houver vários campos
● Instituto Federal de Santa Catarina · MQTT na prática
Notes: Um broker MQTT exposto na internet sem senha é um problema real: qualquer um pode ler os dados e publicar comandos nos seus dispositivos. Para testes rápidos existem brokers públicos como o test.mosquitto.org, mas nunca coloque dados sensíveis neles.

## Slide 12: Próximos passos
Controlar
O ESP32 assina casa/sala/luz/set e aciona um relé.
Visualizar
Node-RED, ou InfluxDB com Grafana, para histórico e gráficos.
Robustecer
Last Will para status, QoS 1 para comandos e TLS no broker.
Perguntas?
● Instituto Federal de Santa Catarina · MQTT na prática
Notes: Cada passo reaproveita o que já foi montado: o mesmo broker, o mesmo padrão de tópicos. Para o controle, o ESP32 usa mqtt.subscribe e um callback definido com mqtt.setCallback.